## Slide 1: Компьютерные сети
Подготовила: Ватанина Виолетта
Ученица 9-А класса
Преподаватель: Орлова Екатерина Алексеевна

## Slide 2: Что такое компьютерная сеть?
Линии связи:
Телефонная линия
Электрические кабели
Оптическое волокно
Радиоволны (в беспроводных сетях)
Компьютерная сеть – это группа компьютеров, соединенных линиями связи.

## Slide 3
+ | ––
Обмен данными между компьютерами | Затраты на сетевое оборудование
Совместное использование ресурсов: Данные Программы Внешние устройства | Снижается безопасность данных
Распределённые вычисления | Нужен системный администратор
Электронная почта | 
Плюсы и минусы использования компьютерных сетей

## Slide 4
Системный администратор
Устанавливает и настраивает ПО
Устанавливает права доступа
Обеспечивает защиту информации
Предотвращает потерю данных в случае сбоев
Делает резервные копии данных
Устраняет неисправности в сети
Профессии, связанные с обслуживанием

## Slide 5
Персональные сети (PAN = Personal Area Network), радиус до 30 м
Локальные сети (LAN = Local Area Network) – в одном или нескольких соседних зданиях
Корпоративные сети – одна организация городские сети (MAN = Metropolitan Area Network)
Глобальные сети (WAN = Wide Area Network)
Типы сетей

## Slide 6: Обмен данными
Шлюз (конвертер) – устройство, которое объединяет сети с разными протоколами.
Пакетный режим
Более равномерная нагрузка на сеть
При сбое повтор 1 пакета
Пакеты могут идти разными маршрутами
Протокол – это набор правил и соглашений, определяющих порядок обмена данными.

## Slide 7: Пакетный режим
Состав пакета:
Адрес получателя
Адрес отправителя
Данные
Контрольная сумму

## Slide 8
Клиент – компьютер, использующий ресурсы серверов.
Посылает запрос с заданием
Выводит на экран ответ, полученный
от сервера
Сервер:
Принимает запросы от клиентов и
ставит их в очередь
Выполняет задание
Посылает ответ с результатами
Серверы и клиенты

## Slide 9
Дешевизна клиентов
Проще администрирование
Выше безопасность данных
При отказе сервера ничего не работает
Ошибки в настройках влияют на всех
Терминальный сервер
+
-
Клиент: клавиатура + монитор, нет винчестера
Сервер: время процессора, ОЗУ, диски, принтеры и т.п.

## Slide 10
Спасибо за внимание!